|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан от 26 апреля 2016 года № 28 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                ЮМАГУЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2023 годы |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 149,79 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 47,59 млн.руб. Водоснабжение и водоотведение - 87,2 млн.руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения – 1,7 млн.руб., новое строительство объектов водоснабжения и водоотведения – 85 млн.руб. Утилизация (захоронение) ТБО – 20 млн.руб. |

### ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮМАГУЗИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

### 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь  поселения -46,7 тыс. кв.м.,

Численность населения (01.01.2016г.) – 5,7 тыс. чел.

Введено в действие жилых домов (2015г.) – 2297  кв. м

Протяженность сетей :

тепловых в двухтрубном исчислении -6,8 км

Количество котельных: муниципальных   - 2 шт.

электрических:

ООО «Электрические сети»

Протяженность  32 ТП

ВЛ-04 кВ – 42,0 км

ВЛ- 10 кВ – 26,0 км

КЛ(каб) – 400 м

Всего:                   68,4 км

Газовых – 32 км

водопроводных – 37,5 км

канализационных – 30,3 км

количество водозаборов   – 1 шт.

Отпущено энергии (2015г.):

тепловой -  14,9 тыс. Гкал , в т.ч. по приборам учета 3,1 тыс.Гкал

электрической – 17,7 млн. кВт.ч в т.ч. по приборам учета 17,7 млн.кВт.ч.

газа – 8,4 млн. куб. м, в том числе по приборам учета 6,1 млн.куб.м

воды – 151 тыс. куб. м, в том числе по приборам учета 105,7 тыс.куб.м

#### 2.1. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

##### Жилищный фонд

По жилищному строительству за 2015 год введено жилья 2,3 тыс.кв.м., за 2013 г. – 4,5 тыс. кВ.м, за 2014 г. – 5,3 тыс. кВ.м. Стабильно развивается индивидуальное жилищное строительтво.

В с. Юмагузино начато выделение участков под индивидуальное строительство в новом микрорайоне «Речной».

Средняя обеспеченность жильем населения сельского поселения    составила 10,67 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного увеличения данного показателя в связи с увеличением ввода  жилых домов. Планируется увеличение  средней жилищной обеспеченности до 25 кв.м на одного жителя до 2020 года.

Ввод в действие жилых домов

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов, в т.ч.: | т.кв. м | 4,5 | 5,3 | 2,3 |

### 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### Центральным теплоснабжением в   сельском поселении Юмагузинский сельсовет занимается  предприятие ООО Юмагузинский «Теплосервис».

### предприятие ООО Юмагузинский «Теплосервис» является юридическим лицом, обладает имуществом на правах полного хозяйственного ведения, имеет круглую печать со своим наименованием, расчетные и другие счета в учреждениях банка.      Предприятие ООО Юмагузинский «Теплосервис» основано в 2006 году  для снабжения теплом введенных в строй многоквартирных домов и административных зданий села Юмагузино.  В настоящее время предприятие обслуживает две котельные: центральную котельную и котельную больничного комплекса.

#### 3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

#### Инженерно-технический анализ

#### Основные технические данные:

#### Источники теплоснабжения – 2 котельные

#### Суммарная тепловая мощность котлов –  6,76 Гкал/ч

#### Присоединенная нагрузка –  6,76 Гкал/час

#### Оборудование –  5  котлов

#### Основным видом топлива на котельных является природный газ

#### Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном

#### исполнении –   6,8 км

#### В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора  с. Юмагузино осущетсвляется в основном от котельных (таблицы)

| № п/п | Наименование объекта | Марка котлов | Кол-во | Год установки | Производи-тельность Гкал/ч | Протяжен-ность т/с км | Вид топлива | Тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | Жилые дома | Прочие потреби-тели |
| МУП «Теплосеть» |
| 1 | Котельная №1 | НК 2350 | 3 | 2007 | 6.07 | 6,5 | Газ | 6.07 | 5,17 | 0.9 |
| 2 | Котельная №2 | КВГ-400 | 2 | 2003 | 0,69 | 0,3 | Газ | 0,69 | 0,59 | 0,1 |
|  | Всего: |  | 5 |  | 6,76 | 6,8 |  | 6,76 | 5,76 | 1.0 |

Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Протяженность тепловых сетей  6,8 км в двухтрубном исполнении. Тепловая изоляция выполнена в основном из минераловатных изделий. Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода 213 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.вот. = -5,9С (СН и П 23-01-99. Строительная климатология).

Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 5% ежегодно.Это позволит снизить количество повреждений, уменьшит потери.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере теплоснабжения

#### 3.2. Программа развития системы теплоснабжения

##### Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития мунципального района Кугарчинский район показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Так, введенные в эксплуатацию в начале 2007 годах система теплоснабжения (котельная и тепловые сети)   с. Юмагузино  имеют большой физический износ, котлы в котельной имеют низкий коэффициент полезного действия, в результате чего идет перерасход газа, из-за высоких грунтовых вод нарушена теплоизоляция в следствии  чего происходят большие потери тепла при передаче к потребителям, в связи с образованием новых жилых микрорайонов, с вводом в эксплуатацию новых социальных объектов и многоквартирных домов, существующие сети не справляются с нормативной нагрузкой.

Также, вызывает опасение, накапливающаяся задолженность за отопление от жителей многоквартирных домов, которую не возможно взыскать. В результате чего  ООО Юмагузинский «Теплосервис» испытывает трудности с расчетами за поставленные энергоресурсы.  Для выхода из сложившейся ситуации нужна децентрализация котельной. Перевод на индивидуальное газовое отопление поквартирно 32 многоквартирных домов и установка блочных котельных менее энергоемких и с высоким КПД.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

переход на автономное отопление многоквартирных домов;

установка знергоемких блочных котельных.

### 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

#### 4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район осуществляется за счет  ООО  «Водоканал+Сервис».

Поднято питьевой воды в 2015 году - 173 тыс. куб. м., в т.ч.:

населению - 129 тыс. куб. м;

бюджетным и прочим потребителям – 22 тыс. куб. м;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях - 22 тыс. куб. м.

На балансе ОКК находится 37 км водопроводных сетей, с 60% износом.

##### Инженерно-технический анализ

В  сельском поселении Юмагузинский сельсовет существует             централизованная система водоснабжения в с. Юмагузино, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия  и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели:

Насосная станция I подъема.

Насосная станции II подъема.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Характеристика водопроводной сети  с. Юмагузино

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | Темп роста, 2009/2010 гг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 37,8 | 37,8 | 100 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 22,2 | 22,2 | 100 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 58,7 | 58,7 | 100 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 20 | 20 | 100 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 11,9 | 11,9 | 100 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 60 | 60 | 100 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | км | 1,5 | 1,5 | 100 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 0,8 | 0,8 | 100 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | % | 53,3 | 53,3 | 100 |
| 10 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 37,8 | 37,8 | 100 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 22,2 | 22,2 | 100 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % | 58,7 | 58,7 | 100 |

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 47,7%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (10%) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 1 авария на 1,5 км сети.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1.Износ сетей составляет более 90%.

2.Быстрый износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и энергопотреблению.

3.Отсутствие регулирующей и высокий износ запорной арматуры на сооружениях и разводящей сети.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Требуемые мероприятия

1.Поэтапная реконструкция (замена) изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (более 80 %), с использованием современных полимерных материалов.

2.Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

3.Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

##### Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Износ сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 80%.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокая себестоимость оказываемых услуг  по подаче воды потребителям.

4. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

5. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

#### 4.2. Программа развития водоснабжения

##### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

---внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций «Водозаборного сооружения»;

---поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

---сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

---установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения и водоотведения

| N п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 |  | с.Юмагузино, Кугарчинский район |  | Замена ветхих сетей водоснабжения | 3,8 км | 7,6 |  | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |  |  | снизится расход электроэнергии--уменьшится утечка воды и снизится расходы на аварийно-восстановительные работы |
| 2 |  | с.Юмагузино, Кугарчинский район |  | Перевод подразделения "Водонапорное сооружение" на автоматический режим работы | 1шт. | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | экономия средств за счёт сокращения работников и сокращения потребления электроэнергии |
| 3 |  | с.Юмагузино, Кугарчинский район |  | БОС: Замена компрессоров шестеренчатых | 3шт. | 0,76 |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  |  |  |  |  | экономия средств за счёт снижения потребления электроэнергии |
| 4 |  | с.Юмагузино, Кугарчинский район |  | "Водозаборное сооружение" замена глубинных насосов | 6шт. | 0,84 |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |  | экономия средств за счёт снижения потребления электроэнергии |
| Итого: |  |  | 1,65 | 2,65 | 1,75 | 1,65 | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: | 10,2 | 7,7 | 2,5 |  |

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоснабжения   и водоотведения

| N п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район |  | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО,млн. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 |  | с.Юмагузино III подъем |  | Строительство резервуара на 1500м3 | 3 шт | 17 |  |  | 2 | 15 |  |  |  |  |  |  | Недостаточный запас воды |
| 2 |  | с.Юмагузино |  | Бурение скважин | 4 шт | 5,4 |  |  | 1 | 4,4 |  |  |  |  |  |  | Увеличение объема поднимаемой воды |
| 3 |  | с.Юмагузино |  | Строительство БОС (очистных сооружений) | 1 шт | 130 |  | 60 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | Имеющиеся не соответствуют нормативам |
| 4 |  | с. Юмагузино |  | Строительство водопровода | 15,5 км | 18,6 |  |  |  |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Отсутствие водопровода |
| Итого: |  |  | 60 | 73 | 19,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: | 171 | 155,5 | 15,5 |  |

##### Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием муниципального района Кугарчинский район. Реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения.

5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

#### 5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения,

выявление проблем функционирования

Водоотведением в сельском поселении Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район занимается ООО «ВОДОКАНАЛ+СЕРВИС». Система водоотведения представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

---сбор и транспортировка сточных вод на БОС;

---очистка  сточных вод на биологических очистных сооружениях.

Основные технологические показатели:

1.Протяженность канализационных сетей – 30,3 км.

2.Канализационные насосные станции - 2 шт.

3.Установленная проектная мощность КНС - 2 тыс. куб. м/сут.

4.Мощность очистных сооружений 700 куб. м/сут.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

---износ сетей составляет более 65%;

---износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и энергопотреблению;

---отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений с.Юмагузино являются:

---износ основных сооружений и оборудования до 90%;

---низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

---использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;

---применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

##### Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

– фактическая и требуемая производительность биологических очистных сооружений;

– эффективность очистки сточных вод на БОС;

– аварийность напорных канализационных сетей.

На сети имеется две канализационные насосные станции для перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет 2000 куб. м/сут. По состоянию на 2013 г. износ насосных станций составляет более 65%.

Проектная производительность очистных сооружений  составляет 700 куб. м/сут. Очистные сооружения БОС с.Юмагузино - 700 куб. м/сут. (введены в эксплуатацию в 1989 г.), реконструкция БОС была произведена в 2002 году.  На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений".

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в таблице

Эффективность работы очистных сооружений

| Наименование вещества | ПДК рыбохоз. водоема, мг/л | Входящая концент- рация, мг/л | После очистки, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| Фосфаты по Р | 0,2 | 2,7 | 0,2 |
| Нитриты | 0,08 | 0,30 | 0,08 |
| Нитраты | 40 | 1,0 | 1,0 |
| Азот аммонийный | 0,5 | 38,0 | 1,5 |
| Взвешенные вещества | 13 | 160,0 | 15,0 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,170 | 0,07 |
| БПК пол | 3,0 | 62,0 | 1,0 |
| СПАВ | 0,5 | 0,43 | 0,10 |
| Хлориды | 300 | 73,0 | 82,0 |
| Сульфат-ион | 100,0 | 61,0 | 68,0 |
| Сульфид-ион | 0,005 | 0,128 | 0,002 |
| ХПК | 15,0 | 388,4 | 87,4 |

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:

– биогенные (азот аммонийный) - в 3 раза (1,5/0,5);

– ХПК(химическое потребление кислорода) — в 5,8 раз(87,4/15,0)

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

1.Низкая надежность сетей и сооружений;

2.Загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

3.высокая себестоимость оказываемых услуг;

Биологические очистные сооружения  в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства сельского поселения Юмагузинский сельсовет - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой в р.Сулак воде к нормативным показателям путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых КОС с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2 - 2,5 раза, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

Контроль за эффективностью работы биологических очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

###### Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние

оборудования

В сельском поселении Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются   на биологические очистные сооружения ( БОС).

Основные технологические стадии:

---сбор сточных вод;

---механическая очистка;

---транспортировка сточных вод на очистные сооружения;

---очистка сточных вод на БОС;

---сброс очищенных сточных вод в водоем.

Характеристика сети водоотведения

Проблемы:

1.Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до 70%.

2.Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.

Требуемые мероприятия

1.Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (65%), с использованием современных бестраншейных технологий;

2.Реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

3.Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ.

В 2013 году проектная производительность БОС с.Юмагузино составила  700 куб. м/сут, фактическая – 400 куб. м/сут.

Проблемы:

Использование в технологии обеззараживания опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

– высокая токсичность хлора;

– недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов. После хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

– недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

– отсутствие АСУ ТП на предприятии.

Требуемые мероприятия:

1.Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

2.Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

3.Реконструкция и модернизация биологических очистных сооружений (БОС).

4.Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

5.2. Программа развития водоотведения

Основные направления модернизации

системы водоотведения

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки сточных вод. Это достигается за счет модернизации биологических очистных сооружений, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

1.Техническое перевооружение муниципальных очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

2.Реконструкция КНС и БОС  с заменой насосного оборудования.

3.Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций.

4.Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:

1. Реконструкция биологических очистных сооружений:

увеличение эффективности по снятию биогенных загрязнений;

строительство нового узла обработки осадков сточных вод.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием муниципального района Кугарчинский район. Реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы.

### 6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

#### 6.1. Анализ существующей организации объектов,

используемых для утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

##### Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО)  сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район от многоквартирных домов и жилых домов вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов с.Юмагузино.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет ООО «ВОДОКАНАЛ+СЕРВИС», согласно договора  Предприятием выполняется работа  по получению лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов и оформлению полигона ТБО с.Юмагузино.

Рабочий проект полигона ТБО разработан в 2007 году. Полигон введен в эксплуатацию в 2008 году.

ООО «Водоканал+Сервис»» разработало программу производственного контроля предприятия, в состав которой входит контроль за эксплуатацией полигона ТБО. Также предприятием разработан перечень отходов, допускаемых для складирования на полигоне.

Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Полигон ТБО эксплуатируется с 2008 г. На полигоне выполняются следующие виды работ:

– прием твердых бытовых отходов;

– складирование твердых бытовых отходов;

--- размещение (захоронение) твердых бытовых отходов;

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996, согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.1996 № 01-8/1711.

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 4 и 5 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО проставляется в Журнале приема ТБО. .

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 - 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25 - 30 см.

На полигоне используется следующая техника:

Бульдозер -1 ед.;

Экскаватор-погрузчик — 1 ед.4

Трактор  - 1 ед.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации. Технологическая схема представляет собой генеральный план, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Проектная мощность (емкость) полигона составляет 58 тыс. куб. м. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 27 тыс. куб. м.

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет  25 лет.

Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

| Потребители услуг | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г., план | 2015 г., план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| Всего захоронено отходов, в т.ч.: | тыс. куб. м | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Население | тыс. куб. м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Бюджетные организации | тыс. куб. м | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие организации | тыс. куб. м | 5 | 5 | 5 | 5 |

Оценка существующих норм накопления ТБО

населением, предприятиями и организациями всех форм

собственности с учетом тенденции роста

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

установленной нормы накопления ТБО в размере 1,2 куб. м с человека в год - для населения;

заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

степень благоустройства зданий ( системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

климатические условия.

В настоящее время морфологический состав отходов, поступающих на полигон  ООО «ВОДОКАНАЛ+СЕРВИС» следующий таблице

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | план | план |
| Объем захороненных ТБО, вт.ч. | тыс. куб. м | 27 | 27 | 27 | 27 |
| от населения | тыс. куб. м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| от прочих предприятий | тыс. куб. м | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Объем потребления электроэнергии | кВт.ч | - | - | - | - |
| Нормативная численность промышленно-производственного персонала | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Фактическая численность промышленно-производственного персонала | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Затраты на захоронение ТБО | тыс. руб. | 2530 | 2550 | 2600 | 2650 |
| Прибыль | тыс. руб. | - | 20 | 50 | 50 |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс. руб. | 2530 | 2570 | 2650 | 2700 |
| Тариф на захоронение 1 куб. м ТБО, без НДС | руб. в месяц | 93,7 | 95,2 | 98,1 | 100 |

Проблемы эксплуатации объектов в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на полигоне с.Юмагузино  является несоответствие следующим санитарным и природоохранным требованиям:

1.Отсутствие контроля за объемом и качеством (токсичностью) поступающих отходов;

2.Захоронение на полигоне промышленных отходов.

3.Высокая себестоимость оказываемых услуг.

Основные направления модернизации

системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне ТБО остаются основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будут являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов.

Полигон ТБО

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

Перечень мероприятий до 2023 года

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

– повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

– повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

–обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

– формирование источников окупаемости инвестиций;

– создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

– создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

– снижение экологической нагрузки.

7. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры муниципального района Кугарчинский район на период 2014 - 2023 г.г.

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1 | Программа перевода МКД на автономное отопление и установка блочных котельных | 95,19 |
|  | ИТОГО | 95,19 |
| Водоснабжение и водоотведение |
|  | Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода | 3,4 |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения |  |
| 1 | Строительство водопровода | 18,6 |
| 2 | Строительство резервуара на 1500 куб.м | 17 |
| 3 Бурение скважин 5,4 |
| 4 | Строительство БОС (очистных сооружений) | 130 |
|  | ИТОГО | 174,4 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |  |
| 1 | Строительство 2-ой очереди полигона ТБО | 30 |
|  | ИТОГО | 30 |
| Софинансирование целевых программ |  |
| 1 | Капитальный ремонт МКД | 7,4 |
| 2 | Приобретение коммунальной техники | 6 |
|  | ИТОГО | 13,4 |
|  | ВСЕГО | 312,99 |

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

8.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Юмагузинский сельсовет включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2.Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом  сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы сельского поселения Юмагузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан.